## Slide 1
DiffIntent-RTL
זיהוי מטרת שינוי וחוסרים פונקציונליים בקוד RTL
קורן הנס | נועה סבג
Deep Learning Project
15 min
Final Presentation
Notes: 00:20 פתיחה קצרה: הפרויקט בוחן האם ניתן להבין שינויי קוד ברמת ה-diff, ולא רק את הקובץ לאחר השינוי. DiffIntent-RTL שתי משימות: זיהוי מטרת השינוי וזיהוי חוסר פונקציונלי. מעבר: נתחיל מהבעיה המעשית ב-Code Review. מקור: DiffIntent - הצעת פרויקט.pdf; report/final_report.md

## Slide 2
חוסר גדול מסתתר בשינוי קטן
DiffIntent-RTL
02 / 14
@@ always_ff @(posedge clk_i) @@ - if (!rst_ni) state_q <= IDLE; + if (!rst_ni) state_q <= IDLE; + else if (req_i) begin + state_q <= BUSY; + valid_o <= 1'b1; + end
What if the final assignment is missing?
השינוי עדיין יכול להיות תקין תחבירית
אבל ההתנהגות הרצויה אינה שלמה
מפתח אנושי קורא הקשר, מבנה והבדלים בין שורות. המודל חייב לקבל את אותם רמזים.
Code Review
מפתח אנושי קורא יחד את ההקשר, המבנה וההבדל בין השורות.
Notes: 00:55 המסר המרכזי: תקינות תחבירית אינה מבטיחה שלמות פונקציונלית. בדוגמה, diff קטן משנה נתיב בקרה; שורה חסרה יכולה לשנות את ההתנהגות בלי לשבור קומפילציה. Code Review מפתח משתמש בסוג השורה, בקוד הסמוך ובמבנה השינוי. מעבר: מכאן נגזרות שתי שאלות המחקר. מקור: סעיפים 1 ו-3.3 בדוח הסופי.

## Slide 3
שתי שאלות מחקר, אובייקט למידה אחד
DiffIntent-RTL
03 / 14
Intent
איזו מטרה עומדת מאחורי השינוי?
4 classes
Completeness
האם השינוי נראה שלם?
binary task
ההשערה
ייצוג היררכי שמבחין בין שורות שנוספו, נמחקו ונשמרו ישפר את זיהוי החוסר.
CC2Vec PatchNet DeepJIT CodeReviewer
Notes: 00:45 יש שתי משימות על אותו diff. Intent ארבע מחלקות של מטרת שינוי. Completeness הפרדה בין שינוי שלם לבין implementation hole. ההשערה נבנתה על מחקר קודם של ייצוגי שינוי, מודלים היררכיים וחיזוי מתיקוני קוד. מעבר: כעת נראה כיצד הופכים היסטוריית Git לנתוני אימון. מקורות: CC2Vec; PatchNet; DeepJIT; CodeReviewer; סעיף 2 בדוח.

## Slide 4
מהיסטוריית קוד לניסוי מבוקר
DiffIntent-RTL
04 / 14
OpenTitan Git History
Diff Mining
Weak Labels + Synthetic Holes
Chronological Split
Training & Evaluation
5,903
2,843
5,500
raw candidates
real examples
total examples
כל שינוי נשמר ברמת קובץ, והזוג המקורי והסינתטי נשאר באותה חלוקה.
Notes: 01:05 הצינור מתחיל בהיסטוריית OpenTitan ומסנן רק קבצי SystemVerilog רלוונטיים. כל דוגמה היא שינוי בקובץ אחד. Weak Labels נוצרות מהודעות commit. Synthetic Holes נוצרים בתוך אזור השינוי. Chronological Split הזוג המקורי והגרסה המוטנטית לעולם אינם מתפצלים בין קבוצות. מעבר: נבחן את הרכב מערך הנתונים. מקור: סעיפים 3.1 עד 3.4 בדוח.

## Slide 5
מערך הנתונים: כרונולוגי, מאוזן בזוגות
DiffIntent-RTL
05 / 14
5,903
raw candidates
2,843
weak-labeled real
5,500
after synthetic holes
train 3,873 validation 830 test 797
Notes: 00:55 המספרים המרכזיים: 5,903 מועמדים גולמיים, 2,843 דוגמאות אמיתיות לאחר weak labeling, ו-5,500 דוגמאות לאחר יצירת synthetic holes. החלוקה כרונולוגית: 3,873 לאימון, 830 לאימות ו-797 לבדיקה. הגרף מציג גם את חוסר האיזון ב-Intent: refactor_cleanup היא המחלקה הקטנה ביותר. מעבר: איך בדיוק נוצרת דוגמה חסרה? מקור: outputs/full_run/dataset_summary.json; figure_dataset_overview.png.

## Slide 6
יצירת חוסרים סינתטיים בתוך אזור השינוי
DiffIntent-RTL
06 / 14
COMPLETE
+ if (req_i) begin + state_d = BUSY; + valid_d = 1'b1; + end
SYNTHETIC HOLE
+ if (req_i) begin + state_d = BUSY; + end
drop_added_line
82.2%
of test synthetic examples
Notes: 01:00 הדוגמה המקורית נשארת complete. עותק שלה עובר mutation מבוקר בתוך השורות שהשתנו. drop_added_line היא הפעולה השכיחה ביותר, והיא מהווה 82.2 אחוז מדוגמאות החוסר בבדיקה. יש גם הסרת guard, assertion או reset assignment, וכן flips של אופרטורים, אך חלקם נדירים. היתרון הוא שליטה בזוגות; החיסרון הוא פער מחוסרים אמיתיים. מעבר: נציג את קו הבסיס ואת המודלים העמוקים. מקור: סעיף 3.3 וסעיף 8 בדוח.

## Slide 7
השוואת ארבע משפחות מודלים
DiffIntent-RTL
07 / 14
1
TF-IDF + Logistic Regression
sparse lexical features
2
MLP
pooled token embeddings
3
BiGRU
flat sequence encoder
4
Hierarchical Transformer
line encoder + diff structure
Multi-task head
ייצוג משותף לשתי המשימות, עם פלט נפרד לכל משימה.
Notes: 01:00 ההשוואה נבנתה כסולם מורכבות. TF-IDF + Logistic Regression קו בסיס לקסיקלי חזק. MLP מאגר ממוצע של embeddings. BiGRU רצף שטוח של tokens. Hierarchical Transformer מקודד כל שורה ואז את רצף השורות, כולל line-type. למודלים העמוקים יש Multi-task head לשתי המשימות. מעבר: נפתח את הארכיטקטורה ההיררכית. מקור: סעיף 4 בדוח.

## Slide 8
הארכיטקטורה ההיררכית
DiffIntent-RTL
08 / 14
Typed Diff Lines
Token Embedding + BiGRU
Line Vector
Transformer Encoder
Intent Head Hole Head
ADD DEL CONTEXT
line-type embedding
מידע מפורש על תפקיד כל שורה בתוך השינוי.
Notes: 01:15 זו הארכיטקטורה המרכזית. Typed Diff Lines כל שורה מסומנת לפי תפקידה. Token Embedding + BiGRU יוצר ייצוג פנימי לכל שורה. Transformer Encoder לומד קשרים בין שורות רחוקות. שני heads מפיקים תחזית נפרדת לכל משימה. הניסוי החשוב בהמשך מסיר את line-type embedding ובודק מה אובד. מעבר: קודם נבחן את תוצאת Intent. מקור: סעיפים 4.3 ו-4.4 בדוח.

## Slide 9
סיווג המטרה: המודל הפשוט ניצח
DiffIntent-RTL
09 / 14
0.4197
test Macro-F1
TF-IDF
קו הבסיס השיג את התוצאה הטובה ביותר. האות הלקסיקלי הספיק כדי לעקוף את המודלים העמוקים.
refactor_cleanup
Notes: 01:00 התוצאה המרכזית ב-Intent היא Macro-F1 של 0.4197 עבור TF-IDF. הגרף מראה שהיתרון אינו אחיד בין המחלקות; refactor_cleanup נשארת קשה בגלל מיעוט דוגמאות וחפיפה סמנטית. המשמעות אינה שמודלים עמוקים חסרי ערך, אלא שהמשימה והתיוג מספקים אות לקסיקלי חזק מאוד. מעבר: control experiment חושף עד כמה האות הזה קשור ל-weak labels. מקור: outputs/full_run/full_results.json; figure_intent_per_class_f1.png.

## Slide 10
בדיקת בקרה חושפת דליפה
DiffIntent-RTL
10 / 14
commit message
weak label
message-only model
0.9855
Macro-F1
המדד כמעט משחזר את מנגנון התיוג, ולכן אינו הוכחה להבנת קוד טהורה.
Notes: 00:55 זהו control experiment קריטי. ה-label נוצר ממילות מפתח ב-commit message. כאשר מאמנים מודל רק על אותו message, מתקבל Macro-F1 של 0.9855. לכן תוצאת Intent משקפת במידה רבה את מנגנון weak labeling. כדי לטעון להבנת diff נדרש סט תוויות ידני או מקור תוויות עצמאי. מעבר: משימת Completeness אינה נשענת על אותו ערוץ, ושם המבנה ההיררכי בולט. מקור: סעיף 7.5 וסעיף 8 בדוח.

## Slide 11
זיהוי חוסר: המבנה ההיררכי ניצח
DiffIntent-RTL
11 / 14
0.6029
hole F1
0.7352
AUROC
172 → 81
false positives
Notes: 01:15 כאן מתקבלת התוצאה החזקה ביותר של הפרויקט. Hierarchical Transformer hole F1 של 0.6029 ו-AUROC של 0.7352. ב-seed המוצג הוא שומר כמעט על אותו מספר true positives כמו TF-IDF, אך מוריד false positives מ-172 ל-81. זה חשוב ל-Code Review: פחות התראות שווא משפרות שימושיות. מעבר: האם השיפור באמת מגיע ממידע על סוג השורה? מקור: outputs/full_run/full_results.json; figure_hole_confusion_panels.png.

## Slide 12
מידע על סוג השורה הוא רכיב מהותי
DiffIntent-RTL
12 / 14
−0.1305
Δ hole F1
−0.1058
Δ AUROC
Notes: 01:05 ה-ablation מסיר רק את line-type information ושומר את שאר הארכיטקטורה. התוצאה: ירידה של 0.1305 ב-hole F1 ושל 0.1058 ב-AUROC. זהו הממצא הסיבתי החזק ביותר במצגת: לא רק נפח המודל, אלא הייצוג המפורש של ADD, DEL ו-CONTEXT, תורם לזיהוי חוסר. מעבר: עדיין צריך לפרש את התוצאה בתוך מגבלות מערך הנתונים. מקור: outputs/full_run/full_results.json; figure_ablation_results.png.

## Slide 13
מה המודל עדיין לא הוכיח
DiffIntent-RTL
13 / 14
82.2%
drop_added_line
mutation distribution
Synthetic Coverage
רוב הדוגמאות נוצרו מהסרת שורה שנוספה.
Rare Mutations
יש מעט דוגמאות לשינויים סמנטיים עדינים.
External Validity
לא בוצעה הערכה סופית על פרויקט חיצוני.
נדרש סט בדיקה ידני של חוסרים אמיתיים.
Notes: 00:55 שלוש מגבלות מגדירות את גבול הטענה. ראשית, 82.2 אחוז מהחוסרים הסינתטיים הם drop_added_line. שנית, מספר משפחות mutation נדירות מדי להערכה. שלישית, מחקר Caliptra הוא מקדים ובקנה מידה קטן, ולא הערכת סיום שקולה. לכן התוצאה מצביעה על פוטנציאל, אך אינה תחליף לסט בדיקה ידני של חוסרים אמיתיים. מעבר: נסכם את שלוש המסקנות שניתן להגן עליהן. מקור: סעיפים 7.7 ו-8 בדוח.

## Slide 14
מסקנות ושאלות
DiffIntent-RTL
14 / 14
0.4197
Intent Macro-F1
0.6029
hole F1
0.7352
hole AUROC
1
ייצוג מבנה השינוי חשוב יותר מנפח המודל.
2
מידע מפורש על סוג השורה מצמצם התראות שווא ומשפר זיהוי חוסר.
3
מקור התוויות חייב להיות עצמאי ממנגנון התיוג.
github.com/korrenhannes/diffintent-rtl
שאלות?
Notes: 00:35 שלוש מסקנות. אחת: ב-Intent, קו בסיס לקסיקלי נשאר תחרותי. שתיים: ב-Completeness, מבנה diff מפורש משפר ביצועים ומפחית false positives. שלוש: תוויות Intent חייבות להגיע ממקור שאינו commit message. סיום: הפרויקט מספק תשתית מלאה למחקר המשך על Code Review ל-RTL. מקור: מסקנות הדוח הסופי.

## Slide 15
גיבוי: מטריצות בלבול
DiffIntent-RTL
A1
Notes: שקופית גיבוי. השתמשו בה אם נשאלת שאלה על דפוסי הבלבול בין מחלקות Intent. מקור: figure_intent_confusion_panels.png.

## Slide 16
גיבוי: ביצועים לפי סוג שינוי
DiffIntent-RTL
A2
Notes: שקופית גיבוי. התרשים מפריד ביצועים לפי משפחת mutation וממחיש מדוע המספר הכולל מושפע מהתפלגות הדוגמאות. מקור: figure_hole_mutation_recall.png.

## Slide 17
גיבוי: מחקרי הרחבה
DiffIntent-RTL
A3
Improved Weak Labeling
Hardware-aware Features
Cross-project Study
Medium-scale studies
המספרים אינם בני השוואה ישירה לניסוי המלא. הם מצביעים על שיפור כיסוי התיוג, ערך של מאפייני חומרה ופער בין פרויקטים.
Notes: שקופית גיבוי. מחקרי ההרחבה בוצעו על מערך קטן יותר ובפרוטוקולים אחרים. אין להשוות את הערכים המוחלטים לתוצאות הניסוי המלא. מקור: סעיף 7.7 בדוח; labeler_improvement.png; rtl_features_cv.png; generalization_compare.png.