## Slide 1
DiffIntent-RTL
זיהוי מטרת שינוי וחוסרים פונקציונליים בקוד
RTL
קורן חנס ונועה סבג
Deep Learning Project
Notes: 00:30 מטרת השקופית: להציג את שאלת המחקר ואת מבנה ההרצאה. DiffIntent-RTL הפרויקט בוחן האם מודל יכול ללמוד מתוך שינוי קוד עצמו, ולא רק מתוך תמונת הקובץ לאחר השינוי. הקלט הוא שינוי אמיתי בקובץ חומרה, והפלט כולל שתי תחזיות משלימות. התחזית הראשונה מתארת את מטרת השינוי. התחזית השנייה מעריכה האם השינוי נראה שלם או שחסר בו רכיב פונקציונלי. המיקוד הוא בקוד חומרה סינתזבילי, שבו שורה קצרה יכולה להשפיע על, reset על מכונת מצבים או על אות בקרה. לכן ההקשר המבני של השינוי חשוב במיוחד. במהלך ההרצאה אציג את בניית מערך הנתונים, את ארבע משפחות המודלים, את תוצאות שתי המשימות ואת המגבלות שמגדירות מה ניתן להסיק. משפט מעבר: נתחיל מדוגמה קטנה שממחישה מדוע שינוי שעובר בדיקה תחבירית עדיין עלול להיות חסר. מקורות: הצעת הפרויקט. סעיפים 1 ו-2 בדוח הסופי.

## Slide 2
חוסר גדול מסתתר בשינוי קטן
DiffIntent-RTL
02 / 16
@@ always_ff @(posedge clk_i) @@ - if (!rst_ni) state_q <= IDLE; + if (!rst_ni) state_q <= IDLE; + else if (req_i) begin + state_q <= BUSY; + valid_o <= 1'b1; + end
What if the final assignment is missing?
השינוי עדיין יכול להיות תקין תחבירית
אבל ההתנהגות הרצויה אינה שלמה
מפתח אנושי בתהליך Code Review בוחן יחד את ההקשר, המבנה וההבדל בין השורות.
המודל חייב לקבל את אותם רמזים.
Notes: 01:05 מטרת השקופית: להמחיש את ההבדל בין תקינות תחבירית לבין שלמות פונקציונלית. בדוגמה מופיע שינוי קטן בבלוק שעוני. נוספה תגובה לבקשה ונוסף עדכון של אות תקפות. אם אחת משורות ההשמה חסרה, הקוד עדיין עשוי לעבור parser ואף לעבור קומפילציה, אבל ההתנהגות הרצויה כבר אינה שלמה. זו בדיוק הבעיה שמנגנוני בדיקה תחביריים אינם פותרים. Code Review מפתח אנושי אינו קורא רק את המילים בשורה. הוא משווה בין השורות שנוספו ונמחקו, בודק את ההקשר הסמוך ומזהה תבניות חומרה מוכרות כמו reset, guard ומעבר מצב. לכן מודל שימושי צריך לקבל גם את תוכן השורות וגם את תפקידן בתוך השינוי. חשוב להדגיש שהמערכת אינה מחליפה אימות פורמלי או סימולציה. מטרתה היא להוסיף אות הסתברותי שמכוון את תשומת הלב של הסוקר לשינויים חשודים. משפט מעבר: מהדוגמה הזו נגזרות שתי משימות למידה שונות על אותו אובייקט קלט. מקורות: סעיפים 1 ו-3.3 בדוח הסופי.

## Slide 3
שתי שאלות מחקר, אובייקט למידה אחד
DiffIntent-RTL
03 / 16
Intent
איזו מטרה עומדת מאחורי השינוי?
4 classes
Completeness
האם השינוי נראה שלם?
binary task
ההשערה
ייצוג היררכי שמבחין בין שורות שנוספו, נמחקו ונשמרו ישפר את זיהוי החוסר.
CC2Vec PatchNet DeepJIT CodeReviewer
Notes: 00:55 מטרת השקופית: להגדיר במדויק את שתי שאלות המחקר. Intent המשימה הראשונה היא סיווג מטרת השינוי לאחת מארבע מחלקות: תיקון תקלה, שינוי תכונה או התנהגות, ארגון מחדש וניקוי, או שינוי תצורה ותזמון. התוויות נבנו באופן חלש מהודעות השינוי, ולכן בהמשך נבחן האם הן באמת מודדות הבנת קוד. Completeness המשימה השנייה היא בינארית. המודל מבחין בין שינוי מקורי שנחשב שלם לבין גרסה זוגית שבה יצרנו חוסר מבוקר. שתי המשימות משתמשות באותו ייצוג פנימי. ההשערה המרכזית היא שמבנה היררכי שמבחין בין שורות שנוספו, נמחקו ונשמרו יסייע בעיקר בזיהוי חוסר. המחקרים הקודמים סיפקו את הבסיס לייצוג שינוי כאובייקט למידה ולשימוש במבנה קובץ, שורה ואסימון. משפט מעבר: כדי לבדוק את ההשערה נדרש צינור שממיר היסטוריית קוד לניסוי מבוקר. מקורות: CC2Vec. PatchNet. DeepJIT. CodeReviewer. סעיפים 1 ו-2 בדוח.

## Slide 4
מהיסטוריית קוד לניסוי מבוקר
DiffIntent-RTL
04 / 16
OpenTitan Git History
Diff Mining
Weak Labels + Synthetic Holes
Chronological Split
Training & Evaluation
5,903
2,843
5,500
raw candidates
real examples
total examples
כל שינוי נשמר ברמת קובץ, והזוג המקורי והסינתטי נשאר באותה חלוקה.
Notes: 01:15 מטרת השקופית: להסביר את שרשרת הנתונים ואת מנגנוני ההגנה מפני דליפה. OpenTitan הכרייה מתחילה מהיסטוריית המאגר ומקבלת רק שינויים בקבצי חומרה תחת נתיבי RTL. קבצי בדיקות, קוד צד שלישי, תוצרים שנוצרו אוטומטית ושינויים גדולים מדי מסוננים. כל דוגמה מייצגת שינוי בקובץ אחד. Weak Labels מילות מפתח בהודעת השינוי משייכות את הדוגמה למחלקת מטרה. דוגמאות ללא התאמה או עם התאמה חזקה לכמה קבוצות מושלכות. זה מאפשר קנה מידה גדול, אך יוצר תלות בין מקור התווית לבין הטקסט שממנו היא נגזרה. Synthetic Holes לכל דוגמה אמיתית מנסים ליצור עותק חסר באמצעות שינוי מבוקר בתוך אזור השינוי בלבד. Chronological Split החלוקה נעשית לפי זמן. הזוג המקורי והמוטנטי נשאר תמיד באותה קבוצה. אוצר המילים נבנה מקבוצת האימון בלבד. כך נשמרת הפרדה בין אימון, אימות ובדיקה. משפט מעבר: כעת נבחן כמה דוגמאות שרדו כל שלב ומהי התפלגות המחלקות. מקורות: סעיפים 3.1 עד 3.5 בדוח הסופי.

## Slide 5
מערך הנתונים: כרונולוגי, מאוזן בזוגות
DiffIntent-RTL
05 / 16
5,903
raw candidates
2,843
weak-labeled real
5,500
after synthetic holes
train 3,873 validation 830 test 797
Notes: 01:05 מטרת השקופית: לכמת את מערך הנתונים ולהראות היכן נוצרת הטיה. הכרייה הפיקה 5,903 מועמדים גולמיים. לאחר הסרת דוגמאות ללא התאמת מילות מפתח ולאחר הסרת מקרים עמומים נשארו 2,843 דוגמאות אמיתיות מתויגות. מתוכן נוצרו 2,657 גרסאות חסרות, ולכן מערך הנתונים הסופי כולל 5,500 דוגמאות. לא מכל דוגמה אפשר ליצור חוסר תקף לפי כללי המוטציה. החלוקה הכרונולוגית היא 3,873 דוגמאות לאימון, 830 לאימות ו-797 לבדיקה. משימת החוסר כמעט מאוזנת: 51.7 אחוז דוגמאות שלמות ו-48.3 אחוז דוגמאות חסרות. לעומת זאת, משימת המטרה אינה מאוזנת. המחלקה הקטנה ביותר מהווה רק 8.5 אחוז מהנתונים, ולכן המדד המרכזי הוא ממוצע שווה בין המחלקות ולא דיוק בלבד. Macro-F1 המדד נותן לכל מחלקה משקל שווה, ולכן הוא חושף כשל במחלקה נדירה גם כאשר הדיוק הכולל נראה סביר. משפט מעבר: השאלה הבאה היא כיצד נוצרה דוגמה חסרה ומה בדיוק היא מייצגת. מקורות: סעיף 3.4 בדוח. outputs/metrics/dataset_stats.json. figure_dataset_overview.png.

## Slide 6
יצירת חוסרים סינתטיים בתוך אזור השינוי
DiffIntent-RTL
06 / 16
COMPLETE
+ if (req_i) begin + state_d = BUSY; + valid_d = 1'b1; + end
SYNTHETIC HOLE
+ if (req_i) begin + state_d = BUSY; + end
drop_added_line
82.2%
of test synthetic examples
Notes: 01:10 מטרת השקופית: להסביר את יצירת התווית למשימת החוסר ואת מגבלותיה. הדוגמה המקורית נשמרת ללא שינוי ומקבלת תווית שלמה. לאחר מכן נוצר עותק שבו מסירים או משנים רכיב בתוך האזור שהשתנה. בדוגמה על המסך הוסרה שורת השמה שנוספה, ולכן המבנה הכללי נשמר אך ההתנהגות חלקית. drop_added_line זו המוטציה הדומיננטית. היא מייצגת 304 מתוך 370 דוגמאות החוסר בקבוצת הבדיקה, כלומר 82.2 אחוז. קיימות גם הסרת תנאי או assertion, הסרת השמת reset, החלפת קבוע בינארי ושינוי אופרטורים. חלק מהמשפחות נדירות מאוד או אינן מופיעות כלל בבדיקה. היתרון המתודולוגי הוא שליטה מלאה בתווית והשוואה זוגית בין שינוי מקורי לגרסה חסרה. החיסרון הוא שהדוגמאות הסינתטיות אינן מכסות את מלוא המורכבות של טעויות אנוש אמיתיות. לכן התוצאה מודדת זיהוי של משפחות חוסר מוגדרות, ולא שלמות פונקציונלית כללית. משפט מעבר: על אותו מערך נתונים נשווה כעת בין קו בסיס לקסיקלי לשלושה מודלים עצביים. מקורות: סעיף 3.3. סעיפים 7.4 ו-8 בדוח.

## Slide 7
השוואת ארבע משפחות מודלים
DiffIntent-RTL
07 / 16
1
TF-IDF + Logistic Regression
sparse lexical features
2
MLP
pooled token embeddings
3
BiGRU
flat sequence encoder
4
Hierarchical Transformer
line encoder + diff structure
אותו ייצוג משמש לשתי המשימות באמצעות Multi-task head וכל משימה מקבלת פלט נפרד.
Notes: 01:05 מטרת השקופית: להציג את סולם המורכבות ואת עקרון ההשוואה ההוגנת. TF-IDF + Logistic Regression קו הבסיס משתמש בצירופי מילים ובצירופי תווים. הוא אינו לומד סדר היררכי, אבל מסוגל לזהות רמזים לקסיקליים חזקים כמו שמות אותות, מילות מפתח ואופרטורים. MLP המודל מחשב ממוצע של ייצוגי האסימונים ומעביר אותו דרך שתי שכבות מלאות. סדר האסימונים כמעט ואינו נשמר. BiGRU המודל קורא רצף שטוח של אסימונים בשני הכיוונים ומשתמש במנגנון attention לצורך איגום. הוא שומר סדר, אך אינו מפריד במפורש בין שורות. Hierarchical Transformer המודל מקודד תחילה כל שורה ולאחר מכן את רצף השורות. הוא מקבל גם מידע על סוג השורה. במודלים העצביים ייצוג משותף מזין שני ראשי פלט. האימון משתמש ב-cross-entropy וב-AdamW. הריצות העיקריות חזרו בשלושה seeds. תקציב האימון היה שישה epochs עם early stopping קצר, ולכן יש להביא בחשבון אפשרות של אימון חסר. משפט מעבר: נפתח את המודל ההיררכי ונראה היכן נכנס מידע המבנה. מקורות: סעיפים 4.1 עד 4.3 וסעיף 5 בדוח.

## Slide 8
הארכיטקטורה ההיררכית
DiffIntent-RTL
08 / 16
Typed Diff Lines
Token Embedding + BiGRU
Line Vector
Transformer Encoder
Intent Head Hole Head
ADD / DEL / CONTEXT
הייצוג line-type embedding מוסיף מידע מפורש על תפקיד כל שורה בתוך השינוי.
Notes: 01:20 מטרת השקופית: להסביר את הארכיטקטורה ואת ההטיה המבנית שהיא מכניסה. Typed Diff Lines כל שורה מקבלת סוג מפורש. הסוגים כוללים שורה שנוספה, שורה שנמחקה, שורת הקשר, כותרת מקטע, נתיב קובץ וריפוד. אותו רצף אסימונים עשוי לקבל משמעות שונה לפי סוג השורה. Token Embedding + BiGRU בתוך כל שורה, ייצוגי אסימונים ומיקומים עוברים במקודד דו-כיווני. התוצאה היא וקטור אחד לכל שורה. Transformer Encoder וקטורי השורות עוברים בשתי שכבות עם ארבעה ראשי attention. כך המודל יכול לקשר בין reset שנמחק במקום אחד לבין השמה שנוספה במקום אחר. לאחר איגום מתקבל ייצוג יחיד של כל השינוי. Intent Head Hole Head כל ראש מפיק תחזית נפרדת, אך שניהם משתמשים בייצוג המשותף. הקלט מוגבל ל-128 שורות ול-64 אסימונים בשורה. בעת קיטום נשמרות קודם השורות שנוספו ונמחקו ולאחר מכן ההקשר הקרוב. הניסוי הסיבתי המרכזי מסיר רק את ייצוג סוג השורה ומשאיר את שאר הארכיטקטורה קבועה. משפט מעבר: נבחן תחילה את משימת המטרה, שבה דווקא קו הבסיס הפשוט מוביל. מקורות: סעיפים 3.5, 4.3 ו-4.4 בדוח.

## Slide 9
סיווג המטרה: המודל הפשוט ניצח
DiffIntent-RTL
09 / 16
0.4197
test Macro-F1
קו הבסיס TF-IDF השיג את התוצאה הטובה ביותר. האות הלקסיקלי הספיק כדי לעקוף את המודלים העמוקים.
refactor_cleanup
Notes: 01:10 מטרת השקופית: להציג את התוצאה השלילית החשובה במשימת המטרה. TF-IDF Macro-F1 = 0.4197 זהו הערך הגבוה ביותר בניסוי העיקרי. שלושת המודלים העצביים נמצאים סביב 0.296 עד 0.302. התוצאה מראה שבמערך הנתונים הנוכחי רמזים לקסיקליים מספיקים כדי לעקוף ייצוגים עמוקים יותר. היתרון אינו אחיד בין המחלקות. בריצת הייחוס, המחלקה של שינוי תכונה או התנהגות מגיעה ל-F1 של 0.6387, בעוד המחלקה הנדירה של ארגון מחדש וניקוי מגיעה ל-0.1642 בלבד. במודל ההיררכי אותה מחלקה קורסת ל-0.0. היא גם נדירה וגם חופפת סמנטית לתיקוני תקלה ולשינויי התנהגות. יש שתי הסתייגויות. ראשית, התוויות נגזרו ממילים בהודעות השינוי ולכן צפוי אות לקסיקלי חזק. שנית, תקציב האימון העצבּי היה קצר, ולכן חלק מהפער עשוי לנבוע מאימון חסר. למרות זאת, הפער העקבי מחייב בדיקת בקרה. משפט מעבר: נבדוק מה קורה כאשר המודל מקבל רק את המקור שממנו נוצרה התווית. מקורות: סעיפים 6.1, 6.3 ו-7.1 בדוח. figure_intent_per_class_f1.png.

## Slide 10
בדיקת בקרה חושפת דליפה
DiffIntent-RTL
11 / 16
commit message
weak label
message-only model
0.9855
Macro-F1
המדד כמעט משחזר את מנגנון התיוג, ולכן אינו הוכחה להבנת קוד טהורה.
Notes: 01:05 מטרת השקופית: לבדוק את תקפות משימת המטרה ולא רק את ביצועי המודל. התיוג החלש נוצר באמצעות התאמה בין מילות מפתח לבין הודעת השינוי. לכן אימנו בדיקת בקרה שמקבלת רק את אותה הודעה ואינה רואה את קוד החומרה. Message-only TF-IDF Macro-F1 = 0.9855 התוצאה כמעט מושלמת. המשמעות אינה שהמודל מבין היטב את השינוי, אלא שהוא משחזר את הכלל שיצר את התווית. זהו מקרה של דליפת יעד ברמת הגדרת המשימה. הבדיקה עדיין שימושית למחקר בקנה מידה גדול, אך היא אינה יכולה לשמש הוכחה להבנת קוד טהורה. הפתרון למחקר המשך הוא מקור תוויות עצמאי. אפשר לבנות מדגם מתויג ידנית, להשתמש בנתוני review או issue, או לבצע הסכמה בין כמה מעריכים. חשוב שהמידע שמגדיר את התווית לא יהיה אותו מידע שהמודל מקבל כקלט בבדיקת הבקרה. משפט מעבר: משימת החוסר אינה משתמשת בהודעת השינוי ליצירת התווית, ולכן שם אפשר לבחון באופן נקי יותר את תרומת המבנה. מקורות: סעיפים 6.2, 7.1 ו-8 בדוח.

## Slide 11
DiffIntent-RTL
מודל מאפייני-חומרה ועוזר לסקירת קוד
10 / 16
מודל מבוסס 18 מאפייני חומרהreset, parameter) ,שורות (+/− עם .Random Forest באימות צולב0.525 ± 0.114 ,שקול לTF-IDF (0.544) - אך מובן לאדם.
review(diff) →
✓ שלם (hole score 0.21)
⚠ ייתכן חסר (hole score 0.52)
כלי שמקבל שינוי ומחזיר כוונה משוערת + אזהרת שלמות
Notes: 01:15 מטרת השקופית: להראות שבדקנו אם מאפייני חומרה מובנים לוכדים את האות, בהמשך ישיר לתוצאה שהמודל הפשוט ניצח. לקחנו 18 מאפיינים מודעי-חומרה: יחס שורות שנוספו לנמחקו, גודל השינוי, ונגיעה בreset parameter, always_ff ו-.assertions אימנו עליהם Random Forest. באימות צולב בן חמישה קפלים המודל הגיע לMacro-F1 של 0.525, שקול ל-TF-IDF (0.544) באותו פרוטוקול. חשוב: חלוקה בודדת הראתה 'ניצחון' מדומה 0.527) מול (0.379 והאימות הצולב תיקן זאת. היתרון האמיתי הוא פרשנות — אפשר לראות אילו מאפיינים קובעים. לבסוף ארזנו את המודלים לכלי code review שמקבל diff ומחזיר כוונה משוערת ואזהרה אם השינוי נראה לא שלם. הוא מפריד בין שלם )ציון(~0.2 לחסר (~0.5) . מעבר: אבל כל זה נשען על התיוג — אז בדקנו עד כמה הוא יציב.

## Slide 12
DiffIntent-RTL
מחקרי הרחבה: הכללה ושיפור התיוג
12 / 16
29% → 16%
שיעור פסילה-— OpenTitan
53% → 25%
שיעור פסילה — Caliptra
המתייג כויל ל-OpenTitan ולא הכליל היטב לפרויקט שני.
הרחבת מילות המפתח צמצמה את הפער בין הפרויקטים מ-24 ל-9 נקודות.
פרופיל השינויים מתהפך: ב-OpenTitan פיצ'רים, ב-Caliptra תיקוני באג.
Notes: 01:10 מטרת השקופית: בהמשך לדליפת התיוג, לבחון עד כמה התיוג עצמו יציב בין פרויקטים. הרצנו את הצינור על Caliptra ,שבב אבטחה פתוח נוסף. המתייג נכשל יותר: זרק 53% מהדוגמאות לעומת 29% ב-OpenTitan — כלומר חוקי מילות המפתח מכוילים לסגנון של OpenTitan. הרחבנו את מילות המפתח במילים נרדפות נפוצות יותר. אחוז הפסילה ירד ל16% ול25% והפער בין הפרויקטים הצטמצם מ24 נקודות אחוז ל-9. בנוסף, פרופיל השינויים מתהפך: OpenTitan נשלט בפיצ'רים (77%) וCaliptra בתיקוני באג .(82%) המסקנה: מודל שאומן על פרויקט יחיד לא בהכרח מכליל. הנתונים בקנה-מידה smoke ולכן ראשוניים. מעבר: עם ההבנה הזו על הכוונה, נעבור לזיהוי החורים.

## Slide 13
זיהוי חוסר: המבנה ההיררכי ניצח
DiffIntent-RTL
13 / 16
0.6029
hole F1
0.7352
AUROC
172 → 81
false positives
Notes: 01:20 מטרת השקופית: להציג את התוצאה החיובית המרכזית של הפרויקט ולהסביר את מקור השיפור. Hierarchical Transformer Hole F1 = 0.6029 AUROC = 0.7352 אלה הממוצעים על פני שלושה seeds, והם הגבוהים ביותר במשימת החוסר. המדד F1 מאזן בין precision לבין recall עבור מחלקת החוסר. המדד AUROC בוחן את יכולת הדירוג של המודל על פני כל ספי ההחלטה ולא רק בסף אחד. מטריצות הבלבול מציגות ריצת ייחוס. קו הבסיס מסווג נכון 202 דוגמאות חסרות, והמודל ההיררכי מסווג נכון 203. מספר החוסרים שהתגלו כמעט זהה. ההבדל הגדול הוא בדוגמאות השלמות: מספר התראות השווא יורד מ-172 ל-81. TF-IDF [[255, 172], [168, 202]] Hierarchical Transformer [[346, 81], [167, 203]] לשימוש ב-Code Review זו תוצאה חשובה. כלי שמתריע יותר מדי נשחק במהירות. הפחתת התראות שווא תוך שמירה על recall דומה הופכת את המודל לשמרני ושימושי יותר. משפט מעבר: כדי לבדוק אם השיפור נובע באמת מסוג השורה, נסיר רק את הרכיב הזה. מקורות: סעיפים 6.1, 7.2 ו-7.6 בדוח. figure_hole_confusion_panels.png.

## Slide 14
מידע על סוג השורה הוא רכיב מהותי
DiffIntent-RTL
14 / 16
−0.1305
Δ hole F1
−0.1058
Δ AUROC
Notes: 01:10 מטרת השקופית: לבודד את התרומה של מידע סוג השורה. No Line-Type Embeddings בניסוי הזה נשמרים מקודד האסימונים, המקודד ההיררכי, מספר השכבות, תקציב האימון והחלוקה. הרכיב היחיד שמוסר הוא הייצוג שמציין אם השורה נוספה, נמחקה או משמשת כהקשר. Delta Hole F1 = -0.1305 Delta AUROC = -0.1058 בממוצע של שלושה seeds, המדד F1 יורד מ-0.6029 ל-0.4724 והמדד AUROC יורד מ-0.7352 ל-0.6294. בריצת הייחוס השורה הראשונה במטריצת הבלבול נשארת זהה, אבל המודל מאבד 66 זיהויים נכונים של חוסרים. כלומר המידע המבני מסייע בעיקר לזהות שהשינוי החסר אכן חשוד, ולא רק לדחות דוגמאות שלמות. זו הראיה הסיבתית החזקה ביותר בפרויקט. השיפור אינו נובע רק ממספר פרמטרים גדול יותר. הוא קשור להטיה מבנית שמתאימה לאופי של שינוי קוד. ניסויי הסרת הקשר והפרדת המשימות מספקים תמונה נוספת, אך הם בוצעו על seed יחיד ולכן המסקנה מהם חלשה יותר. משפט מעבר: גם תוצאה חזקה זו חייבת להיקרא בתוך גבולות מערך הנתונים. מקורות: סעיפים 6.2 ו-7.3 בדוח. figure_ablation_results.png.

## Slide 15
מה המודל עדיין לא הוכיח
DiffIntent-RTL
15 / 16
82.2%
drop_added_line
mutation distribution
Synthetic Coverage
רוב הדוגמאות נוצרו מהסרת שורה שנוספה.
Rare Mutations
יש מעט דוגמאות לשינויים סמנטיים עדינים.
External Validity
לא בוצעה הערכה סופית על פרויקט חיצוני.
נדרש סט בדיקה ידני של חוסרים אמיתיים.
Notes: 01:05 מטרת השקופית: להגדיר במפורש את גבול התוקף של המסקנות. המגבלה הראשונה היא כיסוי סינתטי. 82.2 אחוז מדוגמאות החוסר בבדיקה נוצרו מהסרת שורה שנוספה. לכן המדד הכולל מושפע בעיקר ממשפחה שקל יחסית לזהות. recall עבור הסרת guard או assertion הוא רק 0.2931. עבור החלפת קבוע בינארי הוא 0.0, אך קיימות רק שש דוגמאות. המגבלה השנייה היא תמיכה נמוכה. בבדיקה יש שתי דוגמאות בלבד להסרת השמת reset או default, ואין כלל דוגמאות לכמה משפחות של החלפת אופרטורים והסרת מקטע. אי אפשר להסיק מהן יכולת הכללה. המגבלה השלישית היא תוקף חיצוני. המחקר על Caliptra בוצע בקנה מידה קטן ובפרוטוקול שונה. הוא מראה שינוי בהתפלגות ובכיסוי התיוג, אך אינו שקול לניסוי המלא על OpenTitan. ניתוח איכותני מצא גם התראות שווא בטוחות בשינויי clock ו-reset, והחמצות בטוחות בהסרת assertion או בשינויי parameter. לכן נדרש מערך בדיקה ידני של חוסרים אמיתיים לפני שימוש מעשי. משפט מעבר: לאחר ההסתייגויות אפשר לסכם שלוש מסקנות שמגובות ישירות בניסוי. מקורות: סעיפים 7.4, 7.5, 7.7 ו-8 בדוח.

## Slide 16
מסקנות ושאלות
DiffIntent-RTL
16 / 16
0.4197
Intent Macro-F1
0.6029
hole F1
0.7352
hole AUROC
1
ייצוג מבנה השינוי חשוב יותר מנפח המודל.
2
מידע מפורש על סוג השורה מצמצם התראות שווא ומשפר זיהוי חוסר.
3
מקור התוויות חייב להיות עצמאי. אין להעריך הבנת קוד לפי commit message
github.com/korrenhannes/diffintent-rtl
שאלות?
Notes: 00:45 מטרת השקופית: לסיים בשלוש טענות מדויקות ולפתוח לשאלות. מסקנה ראשונה. במשימת המטרה, קו בסיס לקסיקלי פשוט השיג את התוצאה הטובה ביותר. זו אינה כישלון של המחקר, אלא עדות לכך שהתיוג והנתונים מכילים אות מילולי חזק ושמודלים עמוקים אינם עדיפים אוטומטית. מסקנה שנייה. במשימת החוסר, המבנה ההיררכי השיג את המדדים הטובים ביותר והפחית באופן משמעותי התראות שווא. ניסוי הסרת ייצוג סוג השורה תומך בטענה שמידע מפורש על תפקיד השורה הוא רכיב מהותי. מסקנה שלישית. מקור התוויות למשימת המטרה חייב להיות עצמאי. אין להעריך הבנת קוד באמצעות תווית שנגזרה מהודעת השינוי ואז להציג את שחזור ההודעה כהבנת קוד. המשך העבודה הטבעי הוא מדגם מתויג ידנית, איזון טוב יותר בין משפחות חוסר, הרחבה לפרויקטים נוספים ושילוב מבנה חומרה עשיר יותר. משפט סיום מוצע: הפרויקט מספק צינור מלא ושחזורי למחקר בשינויי RTL, יחד עם תוצאה חיובית על מבנה השינוי ותוצאה שלילית חשובה על תקפות התיוג. כעת אפשר לעבור לשאלות. מקור: סעיפים 6 עד 8 בדוח הסופי.

## Slide 17
גיבוי: מטריצות בלבול
DiffIntent-RTL
A1
Notes: שקופית גיבוי. מומלץ לפתוח אותה רק אם נשאלת שאלה על דפוסי הטעות במשימת המטרה. כך קוראים את התרשימים: כל שורה מייצגת מחלקה אמיתית וכל עמודה מייצגת תחזית. ערך גבוה על האלכסון הוא סיווג נכון. ערכים מחוץ לאלכסון מראים בין אילו מחלקות המודל מתבלבל. TF-IDF קו הבסיס מזהה היטב יחסית שינויי תכונה או התנהגות, אך מתקשה במחלקת ארגון מחדש וניקוי. בריצת הייחוס רק 11 מתוך 102 דוגמאות במחלקה זו מסווגות נכון. חלק גדול מועבר לתיקון תקלה או לשינוי התנהגות. Hierarchical Transformer המודל ההיררכי קורס לחלוטין במחלקת ארגון מחדש וניקוי באותה ריצה. בנוסף, 92 מתוך 188 דוגמאות של תצורה ותזמון מסווגות כשינוי תכונה או התנהגות. דוגמאות כמו הוספת clock ו-reset אכן מכילות גם שינוי תפקודי, ולכן גבולות המחלקות עצמם אינם חדים. המסר לשאלה: הבעיה אינה רק חוסר איזון. קיימת גם חפיפה סמנטית ורעש בתיוג החלש. מקורות: סעיף 7.1 בדוח. erroranalysis_confusion_full_tfidf_lr.png. erroranalysis_confusion_full_hierarchical_transformer.png.

## Slide 18
גיבוי: ביצועים לפי סוג שינוי
DiffIntent-RTL
A2
Notes: שקופית גיבוי. מומלץ לפתוח אותה אם נשאלת שאלה על סוגי החוסרים שהמודל מזהה. הציר האופקי מפריד בין משפחות המוטציה, והציר האנכי מציג recall על דוגמאות חסרות בלבד. גודל המדגם מופיע מתחת לכל משפחה ולכן חשוב לא לפרש כל עמודה באותה רמת ביטחון. Drop Added Line Support = 304 Recall = 0.6086 זו הקבוצה הגדולה ביותר ולכן היא שולטת במדד הכולל. Remove Guard or Assertion Support = 58 Recall = 0.2931 המודל מתקשה יותר כאשר החוסר סמנטי ועדיין משאיר שינוי שנראה סביר מבחינה לקסיקלית. Flip Binary Constant Support = 6 Recall = 0.0 המספר מדאיג אך המדגם קטן מדי למסקנה יציבה. Remove Reset or Default Support = 2 Recall = 0.5 גם כאן אין בסיס סטטיסטי להכללה. אין דוגמאות בדיקה לכמה משפחות נוספות. המסר לשאלה: המדד הכולל משקף בעיקר הסרת שורה, ולא יכולת כללית לזהות כל חוסר חומרה. מקורות: סעיף 7.4 בדוח. figure_hole_mutation_recall.png.

## Slide 19
גיבוי: מחקרי הרחבה
DiffIntent-RTL
A3
Improved Weak Labeling
Hardware-aware Features
Cross-project Study
Medium-scale studies
המספרים אינם בני השוואה ישירה לניסוי המלא. הם מצביעים על שיפור כיסוי התיוג, ערך של מאפייני חומרה ופער בין פרויקטים.
Notes: שקופית גיבוי. מומלץ לפתוח אותה אם נשאלת שאלה על הכללה, שיפור התיוג או המשך עבודה. הסתייגות מרכזית: שלושת המחקרים בוצעו על מערך בינוני או בקנה מידה קטן, עם פרוטוקולים שונים מהניסוי המלא. אין להשוות את הערכים המוחלטים ישירות לטבלה הראשית. Improved Weak Labeling הרחבת מילון המילים הורידה את שיעור ההשלכה ב-OpenTitan מ-29 אחוז ל-16 אחוז, וב-Caliptra מ-53 אחוז ל-25 אחוז. הפער בין הפרויקטים הצטמצם, אך הודעות שמתארות מה השתנה ולא מדוע עדיין אינן פתירות באמצעות מילות מפתח בלבד. Hardware-aware Features מודל Random Forest עם 18 מאפיינים פרשניים הגיע בחמש חלוקות ל-Macro-F1 של 0.525 בתוספת או הפחתה של 0.114. קו הבסיס הטקסטואלי באותו פרוטוקול הגיע ל-0.544 בתוספת או הפחתה של 0.053. המסקנה אינה שהמאפיינים מנצחים, אלא שהם מתקרבים לביצועי טקסט וחושפים אילו תכונות שינוי נושאות מידע. Cross-project Study במדגם הקטן, OpenTitan היה מוטה לשינויי תכונה ואילו Caliptra היה מוטה לתיקוני תקלה. השינוי בהתפלגות מסביר מדוע יש לצפות לירידה בהכללה בין פרויקטים. Code-review Assistant נבנתה שכבת יישום שמחזירה תחזית מטרה וציון חוסר. היא מדגימה שימוש אפשרי, אך אינה מהווה הערכת מוצר או אישור לפריסה. מקורות: סעיף 7.7 בדוח. labeler_improvement.png. rtl_features_cv.png. generalization_compare.png.